Zuiveringsinstallaties

Op Europees niveau zijn alle steden verplicht om over een rioolwaterzuiveringsinstallatie te beschikken, maar in de praktijk zijn we daar nog niet aan toe. De individuele en collectieve zuiveringsinstallaties zijn beide gebaseerd op het principe van het zelfreinigend vermogen in de natuur, dat men in de installatie optimaal laat functioneren met snelwerkende aërobe bacteriën (zie puntje 1).

# Rioolwaterzuiveringsinstallaties

Een pomp of een schroef van Archimedes brengt het afvalwater naar omhoog (1). Als eerste behandeling stroomt het water door roosters om het grootste afval tegen te houden (hout, plastiek, blikjes,…) (2). Daarna gaat het naar een bad  waar de bovenste laag, die vooral olie bevat, wordt afgeschuimd (3); Nadien gaat het water naar een decanteerbad (4), waar alle zwevende deeltjes, zand en gesedimenteerde deeltjes op de bodem zinken.

In het beluchtingsbekken (5) gaan de bacteriën aan het werk. Zij verwerken al het biologisch afbreekbaar afval in het water.

(6) De goed doorvoede bacteriën worden zwaarder en zinken op de bodem van bezinkingsbekkens. Hier vormen ze een laag biologisch slib. Het gereinigde water komt uit het bekken via een overloop in de rivier. Dit water is niet geschikt als drinkwater.

(7) Het bezonken – dode – slib krijgt nog verschillende behandelingen. Uit slibgisting wordt methaangas (biogas) gewonnen. Uiteindelijk gaat het naar een verbrandingsoven of wordt het gerecycleerd.

# Gemeenschappelijke of individuele zuivering?

In stedelijk gebied wordt het afvalwater door de riolen in een ‘collector’ samengebracht. Vandaar stroomt het afvalwater naar een zuiveringsstation dat meestal in een vallei gelegen is. Men spreekt hier van een collectieve of gemeenschappelijke zuivering.

In landelijk gebied waar de bewoning meer verspreid is, is het veel te duur om kilometers riolering aan te leggen. Daarom worden deze mensen verplicht hun woning van een individuele zuiveringsinstallatie te voorzien. Er bestaan verschillende individuele zuiveringssystemen: met behulp van bacteriën (actief slib) of waterbekkens met planten (en bacteriën) die het water zuiveren. Al deze installaties kunnen ofwel per woning worden aangelegd ofwel voor een beperkte groep woningen of van een dorp. Bij dit laatste spreekt met van half-gemeenschappelijke of kleinschalige waterzuivering.

Kleinschalige waterzuivering (vb. rietveld)

Met kleinschalige waterzuivering wordt de zuivering bedoeld van afvalwater uit woonkernen met minder dan 2000 inwoners. In deze landelijke gebieden is de bebouwing vaak zo verspreid dat aansluiting op de rioolwaterzuiveringinfrastructuur of riolering onmogelijk of financieel niet haalbaar is. Hier kan zuivering op twee manieren gebeuren.

Enerzijds zijn er de kleinschalige installaties (actief slibsysteem, biorotor, rietveld…) die gemiddeld het afvalwater van 200 inwoners (= 200 inwonersequivalenten of IE) behandelen. Voor de inplanting hiervan  zijn de gemeenten verantwoordelijk. We spreken hier van een KWZI of een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie.

Gezinnen die ook op deze kleinschalige installaties niet kunnen aansluiten, zullen hun afvalwater individueel moeten zuiveren van IBA’s. IBA staat voor individuele behandeling van afvalwater. Voorlopig neemt men voor bestaande lozingen genoegen met de installatie van een goed werkende septische put. Voor nieuwe lozingen wordt evenwel een grondigere zuivering d.m.v. een IBA opgelegd. Wie zelf zijn afvalwater op een correcte manier zuivert, krijgt hiervoor vrijstelling van de heffing op oppervlaktewaterverontreiniging of van de saneringsbijdrage.

# Beperkingen van waterzuivering

De belangrijkste actoren in alle zuiveringssystemen zijn de micro-organismen. Maar aanvoer van giftige producten (verfresten, bleekwater, petroleumderivaten) in het afvalwater kan fataal zijn voor deze organismen.

Een aantal punten moet in acht genomen worden zodat de waterzuivering optimaal kan blijven werken. Verven, oliën, oplosmiddelen en andere giftige producten mogen niet in de gootsteen worden gegoten. Ze moeten selectief worden opgehaald en apart worden behandeld door speciaal daarvoor bestemde bedrijven.

Op ieder gecommercialiseerd product is op het etiket aangeduid of het product giftig is, biologisch afbreekbaar,…

Wees zuinig met water. De hoeveelheid water die onnodig wegstroomt, wordt onoverkomelijk vermengd met de massa afvalwater en raakt op deze manier mee vervuild door moeilijk te zuiveren stoffen.